## Slide 1: Thermodynamik III
3 – Gasarbeitsprozesse
Verbrennungsmotoren
HS 2021
Dr. Ndaona Chokani

## Slide 2
Vorlesung |  | Übung/Beispiel | 
Datum | Thema | Datum | Thema
09.11 | Prozess des Energieaustausches | 09.11 | Geschwindigkeitsdreiecke
16.11 | Dampfkraftprozesse | 16.11 | Rankine Zyklus
23.11 | Gasarbeitsprozesse - Verbrennungsmotoren | 23.11 | Diesel / Otto Zyklus
30.11 | Gasarbeitsprozesse - Gasturbinenprozesse | 30.11 | Brayton Zyklus
07.12 | Gasarbeitsprozesse - Kombinierten Zyklen | 07.12 | Kombinierter Zyklus
14.12 | Kältemaschinen und Wärmepumpen | 14.12 | Kältemaschine/Wärmepumpe
21.12 | Kältemaschinen Oxyfuel, Carbon Capture and Storage | 21.12 | Wärmepumpe
Overview
2

## Slide 3: 4.1 Verbrennungsmotoren
Verbrennungsmotoren arbeiten hauptsächlich nach dem Diesel- oder Otto-Prinzip
Unterschiede:
Otto | Diesel
Fremdzündung durch Zündkerze | Selbstzünder
Vorgemischtes Kraftstoff-Luft Gemisch | Kraftstoff wird kurz vor der Verbrennung eingespritzt
Quantitätsregelung, Kraftstoffeinspritzung | Qualitätsregelung über Einspritzmenge

## Slide 4
Ferrari V10 F1
3 l
800 PS
18000 U/min
120 kg
6.7 PS/kg
500 km
Audi V8 TDI
3.3 l
250 PS
4500 U/min
250 kg
1 PS/kg
300000 km

## Slide 5: 4.1.1 Realer Arbeitsprozess eines 4-Takters
Volumenänderung abwechselnd zur Arbeitsleistung und Ladungswechsel
Vollständiges Arbeitsspiel hat 4 Takte
  Ansaugen von frischem Gemisch
  Verdichten
  Expandieren nach Zündung
  Ausstossen

## Slide 8
α
OT:
oberer Totpunkt
UT:
Unterer Totpunkt
Druckverlauf im Zylinder
Brennraumdruck
Zünddruck
Umgebungsdruck
Kurbelwinkel, α (deg.)
OT UT OT UT OT

## Slide 9
Annahme: adiabat
Arbeit der Gaskraft am Kolben:
Arbeit pro Arbeitspiel:
Mitteldruck: bezieht sich auf die Arbeit pro Hubvolumen
s:
Ak:
p:
Vc:
Vh:
Kolbenhub
Kolbenfläche
Gasdruck
Kompressionsvolumen
Hubvolumen

## Slide 10
Innere Leistung pro Motor ergibt (für 4-Takt):
Effektive Leistung an der Welle ergibt sich nach Abzug der Reibungsverluste und der Leistung der Hilfsaggregate:
Entsprechend spricht man vom effektiven Mitteldruck pe und vom Reibmitteldruck pr
i :
n :
Pm:
Pi :
Pe :
Pr :
Anzahl der Kolben
Drehzahl
Mitteldruck
Innere Leistung
Effektive Leistung
Reibungsverlust Leistung

## Slide 11: 4.1.2 Motordynamische Grundlagen
Im Brennstoff enthaltene Energie soll in mechanische Arbeit umgewandelt werden
Zwei Teilprozesse
  Ladungswechsel, Arbeitraum = offenes System
  Hochdruckprozess, Arbeitsraum = geschlossenes System
Einfachste Modelle: intern reversible Kreisprozesse
  Verbrennung = Wärmezufuhr qB
  Ladungswechsel = Wärmeabfuhr qA
Thermischer Wirkungsgrad:

## Slide 12
Prozesse werden als intern reversibel angenommen. Daraus folgt:
Am Kolben geleistete Arbeit entspricht der im p-v-Diagramm oder T-s-Diagramm eingeschlossenen Fläche
Idealer Prozess: Carnot Zyklus
  1. Isentrope Kompression
  2. Isochore Wärmezufuhr
  3. Isentrope Expansion
  4. Isochore Wärmeabfuhr
Carnot Zyklus lässt sich praktisch nicht realisieren

## Slide 13: 4.1.3 Gleichraumprozess
  2  3 Isochore Wärmezufuhr
  4  1 Isochore Wärmeabfuhr
Teilprozesse:
  1  2 Isentrope Kompression
  3  4 Isentrope Expansion
qB
= const.
= const.
qA
Bemerkung: Die Nomenklatur ist hier im Vergleich zu Slide 7 (realer Prozess) verändert, da die Schritte 5  1 und 1  2 im Schritt 4 1 zusammengefasst werden. Damit existiert der alte Prozesspunkt 1 nicht mehr und wird neu vor der idealisierten isentropen Kompression (12) gesetzt.

## Slide 14
Wärme müsste im OTP (konstantes Volumen) zugeführt und im UTP abgeführt werden:
Isentropenbeziehung:
Wirkungsgrad:

## Slide 15
Zusammen mit dem Verdichtungsverhältnis ergibt sich:
Für einen hohen Wirkungsgrad:
  hohes Verdichtungsverhältnis
  Wärmezufuhr in der Nähe von OTP
Max. Verdichtungsverhältnis für Ottomotoren bestimmt durch Klopfgrenze
0.2
0.4

## Slide 16
Zu hohes Verdichtungsverhältnis führt zu „Klopfen“
  Klopfen: Verbrennen des Gemisches auf Grund einer Überhitzung vor der Zündung
    Hohe Motortemperatur
    Hoher Motorlärm
    Reduzierte Leistung
  Langfristige auftretendes Klopfen führt zu schweren Motorschäden
Von Klopfen beschädigter Kolben

## Slide 17: Beispiel: Gleichraumprozess
Die Temperatur zu Beginn des Kompressionshubs eines Standard Otto Zyklus mit einem Volumenverhältnis von 8 ist 300 K, der Druck 1 bar, das Zylindervolumen 500 cm3 (5 x 10-4 m3). Die maximale Temperatur während des Zyklus beträgt 2000 K.
Man bestimme:
Temperatur und Druck am Ende jedes Teilprozesses
Thermischer Wirkungsgrad
Effektiver Mitteldruck
Annahmen:
- Kompression und Expansion sind adiabat
- Alle Prozesse intern reversibel
- Arbeitsgas ist Luft, ideales Gas
- Kinetische und potentielle Energie vernachlässigbar

## Slide 18
Lösung: a) Bestimmung der Temperaturen und Drücke, sowie der inneren Energie.
Isentrope Kompression 1-2:
qB
qA
= const.
= const.
T1 = 300 K
u1 = 214.07 kJ/kg (Tabelle)
vr1 = 621.2 *10-3 [-] (Table relative specific volume, only used in isentropic processes, not equal to specific volume)

## Slide 19
Mit der idealen Gasgleichung folgt:
Verbrennung 2-3: Da der Prozess bei konstantem Volumen abläuft, folgt mit der idealen Gasgleichung:
Bei T3 = 2000 K folgt aus der Tabelle:
u3 = 1678.7 kJ/kg (Tabelle)
vr3 = 2.776 *10-3 [-]

## Slide 20
Isentrope Expansion 3-4
Mit der idealen Gasgleichung und V4=V1 folgt
b) Thermischer Wirkungsgrad:
[-]
[-]

## Slide 21
c) Um den Mitteldruck zu bestimmen, benötigt man die Arbeit pro Zyklus:
m ist die Luftmasse in einem Zyklus:
Effektiver Mitteldruck:

## Slide 22
Falls isentrope Bedingungen mit konstantem γ=1.4 angenommen werden ergibt sich:
 | air standard (table) | γ=1.4
T2 | 673 K | 689 K
T3 | 2000 K | 2000 K
T4 | 1043 K | 870.5 K
η | 51 % | 56.5 %
mep | 8.02 bar | 7.05 bar

## Slide 23: 4.1.4 Gleichdruckprozess
Teilprozesse:
  1  2 Isentrope Kompression
  2  3 Isobare Wärmezufuhr
  3  4 Isentrope Expansion
  4  1 Isochore Wärmeabfuhr
qB
qA
--------
p = const
--------
v = const

## Slide 24
Theoretischer Wirkungsgrad:
Dimensionslose Grösse q* ist ein Mass für die Grösse der Wärmezufuhr:

## Slide 25: 4.1.5 Seiliger-Prozess
Kombination von Gleichraum- und Gleichdruck- Prozess
Wärmezufuhr teilweise isochor und isobar

## Slide 26: 4.1.6 Offener - geschlossener Prozess
Warum wird die Innere Energie benutzt, um einen Otto Zyklus zu berechnen?
Für eine geschlossenes System lautet der 1. Hauptsatz:
Für eine adiabate Zustandsänderung gilt dq=0, d.h.

## Slide 27
Änderung der Arbeit für einen Kolben (adiabat) ist:
Integration von 1 nach 2 ergibt:
Die Arbeit, um den Kolben von 1 nach 2 zu bewegen, ist gegeben durch:
pvγ =
konstant
A
x

## Slide 28
Für einen reversiblen isentropen Prozess eines perfekten Gases gilt:
Nun ist aber
Für ein ideales Gas gilt pV=mRT. Das ergibt:

## Slide 29
Das ergibt dann:
Bemerkung: In einem offenen Zyklus kann Energie auch durch die totale Enthalpie des Fluids ins oder aus dem Kontrollvolumen transportiert werden.